Информационно-методический центр

Красносельского района

Санкт-Петербурга

Всероссийская олимпиада школьников

школьный этап

2019-2020 учебный год

ЗАДАНИЕ

по предмету Технология. Технический труд.

класс 6

Отметьте один правильный ответ.

1. Что не относится к порокам древесины:

а. Сердцевинные лучи

б. Свилеватость

в. Сучки

2. Что не относится к механическим свойствам древесины:

а. Плотность, влажность

б. Прочность, упругость

в. Твердость, прочность

3. Линия сгиба обозначается на чертеже:

а. выносной линией

б. штриховой линией

в. щтрихпунктирной с двумя точками

4. Операционная карта относится к :

а. маршрутной документации

б. технологической документации

в. конструкторской документации

5. Кронциркуль – это:

а. Разметочный инструмент

б. Инструмент для резания

в. Инструмент для измерений

6. Размеры соснового бруска: длина 300 мм; ширина 100 мм; толщина 50 мм. Масса 0,75 кг. Тогда плотность бруска -

а. 0,2 г/см куб

б. 0,5 г/см куб

в. 2 г/см куб

7. Какое приспособление служит для закрепления заготовки в столярной мастерской:

а.  Сверлильный станок

б.  Тиски

в.  Струбцина

8. Какое приспособление используется для запиливания заготовок под углом 90°и 45°:

а. Стусло

б. Малка

в. Ерунок

9. Шпиндельная бабка — это часть:

а. Фуговального станка

б. Сверлильного станка

в. Токарного станка

10. Цветные металлы - это:

а.  Чугун и бронза

б.  Сталь и алюминий

в.  Латунь и медь

11. Каким способом не получают проволоку:

а. Ковкой

б. Волочением

в. Прокаткой

12. Как называется приспособление для закрепления центра:

а.  Патрон

б.  Зажим

в.  Пиноль

13. В какой последовательности располагаются слои ствола дерева:

а. Кора, луб, заболонь, ядро, сердцевина

б. Кора, заболонь, луб, ядро, сердцевина

в. Кора, луб, ядро, заболонь, сердцевина

14. Зубило служит для:

а. Сверления

б. Разметки

в. Рубки

15. Творческое задание:

Разработайте конструкцию разделочной доски.

Выполните эскиз с указанием габаритных размеров.

Укажите материал для изготовления.

Перечислите оборудование, инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия.

Предложите виды отделки изделия.